## Slide 1
Física II
UNLaM

## Slide 2
Corriente Eléctrica
Introducción
1. Intensidad de corriente
2. Densidad de corriente
3. Ley de Ohm
4.Dependencia de la resistividad
con la temperatura
6.Resistencia eléctrica
7.Fuerza electromotriz
8. Energía y potencia en circuitos eléctricos

## Slide 3
Corriente eléctrica,
Pensemos en una
Corriente, en el
más amplio sentido
¿qué es?
Una corriente de agua (un río)
Una corriente de aire

## Slide 4
La carga también puede ser transportada (arrastrada) a través de un medio. Ese transporte colectivo de carga se llama corriente eléctrica.
*
¿Por qué se produce una corriente de agua?
Por diferencias de altura en el terreno
(existencia de un potencial gravitatorio)
*
¿Por qué se produce una corriente de aire?
Por diferencias de temperatura en la atmósfera
(existencia de un potencial térmico)

## Slide 5
¿Por qué se produce una corriente eléctrica?
Por diferencias de potencial eléctrico
(existencia de un potencial o de un campo eléctrico)
La carga se ve sometida a una fuerza
que tiende a seguir.

## Slide 6
¿Dónde se produce esa corriente?
Se puede producir en vacío
En ese caso, la fuerza de arrastre es puramente
y la carga sigue el campo con gran rapidez
Se puede producir en un medio material
Por ejemplo:
• En una solución electrolítica.
• En un conductor
• En un semiconductor

## Slide 44
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Ejemplo
Modelos
Componente
Pila de 9 V
Modelo ideal
Modelo más aproximado
Notes: <number>
El valor de 9 V es nominal. La tensión real puede ser diferente. Hay que llegar a un compromiso entre exactitud y complejidad del modelo.

## Slide 45
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Supongamos que añadiendo una resistencia podemos obtener un modelo más aproximado de la pila.
modelo pila
VF = 9,10 V
R = 100 
VR = 8,75 V
RF = ?
Modelo más aproximado de la pila
9,10 V
4 
VF
RF
R
VR
+
_
Notes: <number>
2 componentes, pero circuito con 3 elementos. Igual que teoría de la relatividad: más exacta pero más compleja. Para R = 1 k la diferencia entre el modelo ideal y este es mucho menor (es menor que la incertidumbre en la medida).

## Slide 46
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Conductor ideal
Mantiene la misma tensión en todos sus puntos (resistencia 0).
+
_
v
i
v = 0
i
v
Componente: conductor real
Se utiliza para interconectar componentes
Notes: <number>

## Slide 47
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Interruptor ideal
Tiene dos estados: abierto (OFF) y cerrado (ON)
Cuando está abierto no puede circular corriente. Cuando está cerrado equivale a un conductor.
+
_
v
i
Abierto
OFF
+
_
v
i
Cerrado
ON
i
v
v = 0
i
v
i = 0
Notes: <number>
Componente: interruptor real. Como el que enciende la luz en casa.

## Slide 48
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Generador o fuente independiente de tensión ideal
Mantiene entre sus terminales una tensión determinada independientemente de la corriente que la atraviesa.
vg(t)
+
_
v
i
i
v
vg(t)
VG
i
+
_
v
t
vg(t)
v
t
v
VG
i
VG
v
Notes: <number>
Componente: interruptor real. Sirve para conectar o desconectar otros componentes (como el que enciende la luz en casa y en el aula.

## Slide 49
1. Conceptos fundamentales
1.2. Componentes, dispositivos y circuitos
Generador o fuente independiente de corriente ideal
Mantiene entre sus terminales una corriente determinada independientemente de la tensión entre ellos.
i
v
ig(t)
t
ig(t)
i
t
i
IG
i
IG
v
ig(t)
+
_
v
i
IG
+
_
v
i
Notes: <number>

## Slide 50
1. Conceptos fundamentales
1.4. Leyes de Kirchhoff
Leyes de Kirchhoff
Son la aplicación a circuitos de los principios de conservación de la carga y de la energía.
Nudo es el punto de interconexión de dos o más componentes.
Malla es todo camino cerrado que contiene dos o más nudos.
Mediante la aplicación de las leyes de Kirchhoff y las relaciones corriente-tensión de los elementos se puede analizar cualquier circuito.

## Slide 51
1. Conceptos fundamentales
1.4. Leyes de Kirchhoff
Ley de Kirchhoff de corrientes (KCL)
La suma de corrientes que entran en una superficie cerrada es igual a la suma de corrientes que salen (conservación de la carga).
A
B
C
D
E
iE
iD
iC
iB
iA
iR
nudo A
nudo B
nudo C
iB=iA
iE=iD+iC
iA+iC+iD=iB+iE
iR=0

## Slide 52
1. Conceptos fundamentales
1.4. Leyes de Kirchhoff
Ley de Kirchhoff de tensiones (KVL)
La suma algebraica de diferencias de tensión a lo largo de una malla es nula (conservación de la energía).
vA
A
B
C
D
E
vB
vD
vC
vE
+
+
+
+
+
_
_
_
_
_
vA - vB= 0
-vC - vD= 0
vD + vE= 0
A
B
C

## Slide 53
1. Conceptos fundamentales
1.4. Leyes de Kirchhoff
Nudo de referencia
Es el nudo al que se asigna arbitrariamente una tensión de 0 V. Se suele escoger el nudo que tiene más elementos conectados. También recibe el nombre de masa del circuito y se identifica por alguno de los siguientes símbolos:
Para simplificar se pone el símbolo de masa en todos los terminales que están a 0 V y no se dibuja el conductor de masa.
A
B
C
A
B
C
El mismo circuito

## Slide 54
Hay fundamentalmente dos tipos de fuentes: Generadoras de voltaje y generadoras de corriente.
Los generadores de voltaje ideales suministran un voltaje fijo con independencia de la corriente que se les exija.
Los generadores de corriente ideales suministran una corriente fija con independencia del voltaje que se les exija.
v
i
v
i